# Text boxes

Aménagement de Coque :

# 4 cabines doubles + 4 salles de bain

Cabine arrière : couchette double, 2 rangements, penderie, panneau de pont ouvrant

Salle de bain avant et arrière : accès par porte

Cabine avant : couchette trapézoïdale, 2 rangements, penderie, ventilation

Pointe avant : accès depuis la cabine avant

Aménagement de pont :

Poste de barre

Cockpit : utilisable en salon, 2 coffres sous les banquettes et un coffre à gaz

Pont avant : accès depuis pont par panneaux et échelle

LAGOON 410

Capacité  des réservoirs :

- Eau douce .............................................................................................................................................. 2 X 390 litres ( approx )

- Gasoil .................................................................................................................................................... .2 x 100 litres ( approx )

Bateau certifié CE ................................................................. catégorie A : 8 pers, catégorie B : 10 pers, catégorie C : 16 pers

Architecte et designer : Marc Van Peteghem / Vincent Lauriot Prévost

Aménagement Intérieur :

Parquet, ébénisterie, banquette, ventilation. 4 cabines doubles réservées aux

passagers avec salle de bain, douche et WC. La partie avant est généralement

utilisée par l’équipage : 2 cabines single.

Aménagement du Carré :

Carré : Vue panoramique avec baie coulissante, ventilation, une table

avec une banquette 8 places, table centrale, rangement sous banquette

Cuisine : située dans le carré avec tout l’équipement nécessaire

(four, réfrigérateur, placard, meuble, ustensiles)

Espace table à cartes

Caractéristiques générales :

Longueur HT  ........................................................................................................................12.37 m

Largeur HT...............................................................................................................................7.09 m

Tirant d’eau ..............................................................................................................................1.20 m

Tirant d’air ............................................................................................................................18.29 m

Déplacement lège du bateau standard .............................................................................. 7.4 T

Surfaces de voilure :

- Gênois ......................................................................................................38 m² ( approx )

- Grand voile .............................................................................................56 m² ( approx )

Motorisation ........................................................................................................................2 x 27 cv